## Slide 1
배치 모델링(12칸)
R1-04-01 | R1-04-02 | R1-04-03
R1-03-01 | R1-03-02 | R1-03-03
R1-02-01 | R1-02-02 | R1-02-03
R1-01-01 | R1-01-02 | R1-01-03
임의의 MPS CELL NUMBERING
높이별 가중치
(여성근로자 평균 신장 및 현장 인터뷰 참고)
4
1
2
3
SKU NUMBER 및 임의 수량
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
수량 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10

## Slide 2
배치 모델링(12칸)
EXCEL 해 찾기를 사용하여 OR(Operation Research)의 정수 계획법 모델링
목적함수 : 작업량 최소화 [ Min. ∑ L(product, position) * Wi * A(product)]
(Wi : i번째 줄의 가중치, A(product) : 특정 상품의 주문 수)
의사결정변수 : L(product, position) [ 특정 제품이 position에 위치하면 1, 아니면 0 ]
제약조건 1 : 1개의 제품은 1개의 position에 배치되어야 한다.
제약조건 2 : 1개의 position에는 1개의 제품만이 들어갈 수 있다.
R1-04-01 (sku 7) | R1-04-02 (sku 9) | R1-04-03 (sku 11)
R1-03-01 (sku 4) | R1-03-02 (sku 1) | R1-03-03 (sku 3)
R1-02-01 (sku 2) | R1-02-02 (sku 8) | R1-02-03 (sku 6)
R1-01-01 (sku 5) | R1-01-02 (sku 12) | R1-01-03 (sku 10)

## Slide 3
배치 모델링(12칸)
차후 과제
현행 데이터에서 상위 12개를 추출하여 배치에 걸리는 시간 파악
24칸에 대응하여 모델링 필요
  한 명의 picker가 12칸의 cell을 대응하므로
  작업자 간의 작업량을 동일하게 하는 것을 목표로 하여야 함.
유사도를 고려한 제약조건 필요함
현재는 높이에 대한 가중치만 부여하였지만, 차후 cell 별로 가중치를 부여한다면 새로운 모델을 사용하여야 함
Sku 수 및 mps cell 수를 특정하지 않고 일반화 하는 과정 필요